| УТВЕРЖДЕН |  |
| --- | --- |
| 643.90878516.201219.001-ЛУ |  |

Система определения дефектов на оправках

Инструкция по монтажу

643.90878516.201219.001 ИМ

Содержание

1	Общие указания	4

2	Меры безопасности	5

3	Подготовка изделия к монтажу и стыковке	6

3.1	Транспортирование	6

3.2	Правила распаковывания	6

3.3	Правила осмотра	7

3.4	Требования к месту монтажа	7

3.5	Порядок проверки места монтажа	7

3.6	Подготовительные работы	8

4	Монтаж и демонтаж оборудования	9

4.1	Монтаж	9

4.2	Демонтаж	10

5	Порядок пуска	11

6	Ввод в эксплуатацию	12

6.1	Порядок ввода в эксплуатацию	12

6.2	Гарантийные обязательства	12

6.3	Данные о маркировке	12

Настоящее инструкция распространяется на изделие «Система определения дефектов на оправках» 643.90878516.201219.001 (далее – CVS - DefInd1).

Настоящий документ определяет порядок подготовки к монтажу, проведению монтажных работ, пуска, регулирования CVS - DefInd1.

Инструкция предназначена для представителей предприятия-изготовителя.

Перед выполнением монтажа CVS - DefInd1 необходимо ознакомиться с комплектом эксплуатационной документацией на изделие и его составные части.

К монтажу CVS - DefInd1 допускается персонал, изучивший эксплуатационную документацию согласно ведомости эксплуатационных документов 643.90878516.201219.001 ВЭ.

Общие указания

Проведение монтажных работ выполняется специалистами предприятия-изготовителя.

Меры безопасности

К монтажу CVS - DefInd1 допускается персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности, изучивший эксплуатационную документацию на изделие и допущенный к монтажу изделия.

При монтаже CVS - DefInd1 необходимо руководствоваться требованиями по технике безопасности, изложенным в ГОСТ IEC 60065, выполнение требований данного стандарта должно обеспечивать предотвращение травм или повреждений из-за следующих опасных факторов:

поражение электрическим током;

воздействие высоких температур;

излучение;

воспламеняемость.

Подготовка изделия к монтажу и стыковке

Транспортирование

CVS - DefInd1 в упаковке предприятия-изготовителя транспортируют в соответствии с ГОСТ 21552 на любое расстояние автомобильным и железнодорожным транспортом (в закрытых транспортных средствах), авиационным транспортом (в обогреваемых герметизированных отсеках самолетов). Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Тара с изделиями на транспортных средствах должна быть закреплена так, чтобы была исключена возможность смещения упаковок и их соударение.

Правила распаковывания

Распаковывание оборудования, входящего в состав CVS - DefInd1, необходимо проводить в специальном помещении, расположенном вблизи от места монтажа. Перед началом распаковывания данное помещение должно быть очищено от мусора и пыли.

После транспортирования CVS - DefInd1 при отрицательных температурах распаковку изделия необходимо проводить в отапливаемых помещениях, предварительно выдержав изделие в транспортной упаковке не менее четырёх часов при нормальных климатических условиях эксплуатации по ГОСТ 21552.

Распаковывать оборудование необходимо в присутствии ответственного представителя заказчика.

Извлекать оборудование, входящее в состав CVS - DefInd1, из упаковки необходимо с осторожностью, чтобы не повредить, не прогнуть и не сломать отдельные детали.

Распакованное оборудование, входящее в состав CVS - DefInd1, должно доставляться к месту монтажа со всеми предосторожностями, исключающими повреждения.

Правила осмотра

Проверить комплектность CVS - DefInd1 путем сверки с формуляром, поставляемым с изделием.

Проверить визуально целостность оборудования, входящего в состав CVS - DefInd1 (отсутствие поломок, повреждений покрытий, следов коррозии и т. д.).

Дефекты, возникшие при транспортировке и обнаруженные при распаковывании, устраняются организацией, ответственной за транспортировку.

По результатам распаковывания и проверки рекомендуется составить акт.

Требования к месту монтажа

Размер помещений, предназначенных для монтажа CVS - DefInd1, должен соответствовать технологическому плану размещения оборудования.

Помещения, предназначенные для монтажа CVS - DefInd1, должны быть отапливаемыми и вентилируемыми.

Допустимые значения климатических факторов внешней среды в помещениях, предназначенных для монтажа и эксплуатации CVS - DefInd1:

температура окружающего воздуха от 0 до плюс 40 °С;

относительная влажность воздуха при температуре плюс 30 °С – до 95%;

атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Порядок проверки места монтажа

Провести проверку соответствия помещений, предназначенных для монтажа CVS - DefInd1, требованиям п. 3.4  настоящей инструкции в присутствии представителей.

Подготовительные работы

Убедиться, что размер помещения позволяет расположить CVS - DefInd1 на расстоянии около 3,5 м от наблюдаемого объекта с необходимым ракурсом.

Проверить, что помещение для установки соответствует условиям пункта 3.4.2.

Убедиться, что в помещении подготовлено согласованное с заказчиком место под крепление конструктива для CVS - DefInd1.

Убедиться, что в радиусе 10 м от CVS - DefInd1 имеется электричество, воздуховод для охлаждения и обдува, оптический канал для связи с видеосервером обработки.

Монтаж и демонтаж оборудования

Монтаж

На точке установки CVS - DefInd11 ТЦП1 АО «СТЗ»:

Установить, согласно сборочному чертежу 643.90878516.201219.001 СБ, стойки кронштейна 1, 2 на их установочные, согласованные с Заказчиком места.

Установить верхний кронштейн, согласно сборочному чертежу 643.90878516.201219.001 СБ, на стойки кронштейна 1,2.

Закрепить монтажный шкаф на стойку кронштейна 1.

Закрепить установочную пластину для регулировки по углу рыскания  1 на верхний кронштейн с помощью двух болтов, двух гаек, двух шайб.

Закрепить термозащищенный бокс на установочную пластину, защищенные термобоксы для монтажа одной камеры на стойки кронштейна 1, 2.

Подсоединить локальную сеть для передачи данных от камер до видеосервера.

Проложить соединительные кабели от монтажного шкафа до защищенного термобоксов.

Подсоединить монтажный шкаф к соединительным кабелям.

Подсоединить разъемы питания и синхронизации на защищенных термобоксах с соединительными кабелями до защелкивания разъемов.

Установить и подключить систему прожекторов к монтажному шкафу.

Подсоединить воздушный канал для охлаждения и обдува к коллектору-распределителю системы охлаждения и обдува термобоксов и прожекторов.

Подсоединить монтажный шкаф к стационарному электричеству, сети.

На точке установки видеосервера:

Подключить видеосервер CVS - DefInd1 к локальной сети.

Подключить питание к видеосерверу CVS - DefInd1.

Включить видеосервер CVS - DefInd1.

Демонтаж

На точке установки CVS - DefInd1 ТЦП1 АО «СТЗ»:

Отключить питание на монтажном щите.

Отключить разъемы питания и синхронизации от защищенных термобоксов, защитив их при снятии от попадания пыли.

Отсоединить систему охлаждения и обдува от коллектора-распределителя 0 и термобоксов.

Провести демонтаж защищенных термобоксов, установочной пластины, верхнего кронштейна, монтажного ящика, стоек кронштейна 1, 2.

На точке установки видеосервера:

Выключить видеосервер CVS - DefInd1.

Отключить питание видеосервера CVS - DefInd1.

Отсоединить видеосервер CVS - DefInd1от локальной сети.

Порядок пуска

Проверить, что нет короткого замыкания.

Включить питание в монтажном ящике и видеосервере CVS - DefInd1.

Настроить оптимальное положение защищенных термобоксов.

Настроить камеры в защищенных термобоксах.

Откалибровать камеры в защищенных термобоксах.

Настроить и проверить сеть для передачи данных от камер до видеосервера CVS - DefInd1.

Провести тест передачи данных на видеосервер CVS - DefInd1.

Запустить ПО системы на видеосервере CVS - DefInd1.

Ввод в эксплуатацию

Порядок ввода в эксплуатацию

Ввод CVS - DefInd1 в эксплуатацию проводит представитель предприятия-изготовителя при участии представителей заказчика.

Ввод в эксплуатацию оформляется Актом ввода в эксплуатацию.

Гарантийные обязательства

Сведения о гарантийных обязательствах изготовителя приведены в 643.90878516.201219.001 ФО.

Данные о маркировке

Допускается нанесение маркировок, способствующих оперативной ориентации персонала при эксплуатации CVS - DefInd1.

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово- дительно- го докум. и дата | Подп. | Дата |
| Изм | изменен- ных | заменен- ных | новых | аннули- рован- ных |  |  |  |  |  |