| УТВЕРЖДЕН |  |
| --- | --- |
| 643.90878516.201219.003-ЛУ |  |

Система определения дефектов на горячекатаных трубах

Руководство по эксплуатации

643.90878516.201219.003 РЭ

Содержание

1	Описание и работа	4

1.1	Назначение изделия	4

1.2	Технические характеристики	4

1.3	Состав изделия	4

1.4	Устройство и работа	4

1.5	Средства измерения, инструмент и принадлежности	6

1.6	Маркировка, пломбирование и упаковка	6

2	Использование по назначению	7

2.1	Эксплуатационные ограничения	7

2.2	Подготовка изделия к использованию	7

2.2.1	Меры безопасности при подготовке изделия	7

2.2.2	Внешний осмотр изделия	8

2.2.3	Осмотр и подготовка рабочего места	8

2.3	Порядок работы с изделием	8

3	Техническое обслуживание	9

3.1	Общие указания	9

3.2	Меры безопасности	9

3.3	Порядок технического обслуживания	10

3.4	Техническое освидетельствование и консервация	10

4	Текущий ремонт	11

4.1	Общие указания	11

4.2	Меры безопасности	11

5	Хранение	12

6	Транспортирование	13

7	Утилизация	14

Настоящее руководство распространяется на изделие «Система определения дефектов на горячекатаных трубах» 643.90878516.201219.003 (далее – CVS - DefInd3).

Руководство по эксплуатации является основным руководящим документом для обеспечения правильной эксплуатации CVS - DefInd3, использования его технических возможностей и поддержания изделия в постоянной готовности к действию.

Настоящий документ определяет объем, условия и порядок проведения технического обслуживания CVS - DefInd3.

При изучении и эксплуатации CVS - DefInd3 необходимо руководствоваться настоящим документом и комплектом эксплуатационной документацией на изделие и его составные части.

К обслуживанию и эксплуатации CVS - DefInd3 допускается персонал, изучивший эксплуатационную документацию согласно ведомости эксплуатационных документов 643.90878516.201219.003 ВЭ и допущенный к самостоятельной работе в порядке, принятом в организации, эксплуатирующей изделие.

Описание и работа

Назначение изделия

CVS - DefInd3 предназначена для обнаружения дефектов, их локализации, сохранения и передачи получаемой информации.

Область применения: определение дефектов на горячекатаных трубах на производстве.

Функциональные возможности CVS - DefInd3 позволяют идентифицировать трубы по времени прохода мимо системы, обнаруживать и определение категории дефекта на трубе, определять расположения дефекта на трубе. Определение дефекта труб проводится на стадии производства труб без остановки производства.

Технические характеристики

Параметры CVS - DefInd3:

длина трубы от 10 м до 28,3 м;

диаметр трубы: от 280 мм до 370 мм;

температура от 200 °С  до 700 °С;

максимальная скорость проката: 3,5 м/c;

максимальная скорость вращения: 1 оборот в 4 секунды.

Состав изделия

Комплектность CVS - DefInd3 приведена в формуляре 643.90878516.201219.003 ФО.

Устройство и работа

Сбор информации осуществляется системой синхронизованных поляризационных камер. Информация с этой системы (кадры по 5Мp 30 fps) Ethernet  передаются на сервер хранения и обработки информации.

На сервере информация обрабатывается подсистемами 3D-реконструкции трубы, поиска и обработки дефектов, полученная информация записывается в базу данных.

Через тонкий клиент оператор может получить обратную связь (через СУБД): посмотреть текущие данные по трубам, получить предупреждение о возникновении критического дефекта, или вообще о появлении дефекта.

Верхнеуровневое представление CVS - DefInd3 приведено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Верхнеуровневое представление CVS - DefInd3

Система получения информации с трубы состоит из трех источников, диффузора, трех поляризационных камер в термобоксах. Камеры располагаются  на расстоянии 2 – 3 метров от интересующего объекта. Оптика позволяет на данном расстоянии получить 2 – 3 пикселя на 1 мм.

Сервер хранения и обработки данных содержит в себе несколько подсистем, которые обрабатывают информацию, получаемую с камер, и записывает в базу данных (через СУБД) результат обработки.

В базе данных CVS - DefInd3 хранит следующую информацию:

номер трубы;

время прихода трубы на детектор;

размер трубы;

наличие дефектов;

номер дефекта;

название дефекта;

описание дефекта;

критический уровень влияния (размер дефектав мм);

расстояние от начала трубы до дефекта (с точностью ±3 см);

глубина дефекта (с точностью ±1 мм).

Также имеется возможность выгрузить данные через REST API.

Средства измерения, инструмент и принадлежности

Специальных средств измерения, испытательного и другого оборудования, инструмента и принадлежностей, которые необходимы для контроля, регулирования (настройки), выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту изделия и его составных частей не требуется.

Маркировка, пломбирование и упаковка

Маркировка наносится на изделие и его составные части предприятием-изготовителем в соответствии с конструкторской документацией.

Специальная упаковка для изделия не требуется, составные части изделия поставляются в индивидуальных упаковках производителя.

Использование по назначению

Эксплуатационные ограничения

CVS - DefInd3 может эксплуатироваться при воздействии следующих климатических факторов:

рабочая температура окружающего воздуха от 0 до плюс 40 °С;

относительная влажность воздуха при температуре плюс 30 °С – до 90%;

атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Рекомендованными условиями эксплуатации CVS - DefInd3 являются отапливаемые помещения со следующими нормальными климатическими условиями эксплуатации:

температура окружающего воздуха (20 ± 10) °С;

относительная влажность (60 ± 15) %;

атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Электропитание технических средств CVS - DefInd3 должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжения 220 В (±20 %).

Подготовка изделия к использованию

Меры безопасности при подготовке изделия

После транспортировки и хранения CVS - DefInd3 при отрицательных температурах окружающего воздуха необходимо выдержать ее при комнатной температуре в течение 12 ч.

К работе с CVS - DefInd3 допускается персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности, изучивший настоящее РЭ и допущенный к эксплуатации изделия.

Внешний осмотр изделия

Внешний осмотр CVS - DefInd3 выполняется в следующем объёме и последовательности:

осмотреть со всех сторон корпуса и оболочки составных частей изделия, убедиться в отсутствии трещин, сколов, царапин, влияющих на его целостность;

осмотреть все прилагаемые кабели, убедиться в исправности как самих кабелей, так и их разъёмов.

Осмотр и подготовка рабочего места

CVS - DefInd3 работает в автоматическом режиме и не имеет стационарного рабочего места.

Порядок работы с изделием

CVS - DefInd3 работает в автоматическом режиме и не требует участия оператора.

Данные, поступающие от CVS - DefInd3, можно просмотреть с помощью Системы AR сопровождения на производстве 643.90878516.00007-01. Порядок работы с Системой AR сопровождения на производстве приведен в руководстве оператора 643.90878516.00007-01 34 01.

Техническое обслуживание

Общие указания

Техническое обслуживание CVS - DefInd3 проводится с целью постоянного поддержания его в работоспособном состоянии, выявления отказов в оборудовании, предупреждения сбоев и отказов в работе.

Для CVS - DefInd3 рекомендуется проводить контрольные осмотры, ежемесячное техническое обслуживание и обслуживание по техническому состоянию.

Контрольный осмотр изделия проводится перед каждым использованием и включает внешний осмотр в объёме, приведенном в п. 2.2.2.

Обслуживание CVS - DefInd3 по техническому состоянию имеет внеплановый характер и выполняется по мере необходимости, исходя из состояния изделия. Такое техническое обслуживание выполняется специалистами предприятия-изготовителя.

Все обнаруженные в период проведения технического обслуживания неисправности и появившиеся замечания должны быть устранены в период проведения технического обслуживания.

По завершению технического обслуживания должен быть заполнен раздел «Учет технического обслуживания» формуляра 643.90878516.201219.003 ФО.

Меры безопасности

К проведению технического обслуживания допускается персонал, изучивший настоящее РЭ, прошедший инструктаж по технике безопасности и допущенный к эксплуатации изделия.

При проведении ТО необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в п. 2.2.1 настоящего РЭ.

Порядок технического обслуживания

Ежемесячное техническое обслуживание CVS - DefInd3 включает в себя:

1)  контрольный осмотр CVS - DefInd3 в соответствии с п. 2.2.2;

2)  чистку составных частей CVS - DefInd3:

чистку стекол бокса проводить специально предназначенными для этого средствами при выполнении технического обслуживания или при обнаружении явных внешних загрязнений (грязь, пыль, пятна);

протереть стекла бокса сухой чистой салфеткой;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКЛАДЫВАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИЯ!

если удалить загрязнения не удалось, то необходимо увлажнить салфетку специальным очистителем и повторить протирку;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕНЗИН, АЦЕТОН, ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ И ДРУГИЕ АГРЕССИВНЫЕ ЖИДКОСТИ!

удалить загрязнения на поверхностях корпусов составных частей  CVS - DefInd3 при помощи салфетки, смоченной очистителем пластиковых, стеклянных и металлических поверхностей.

Техническое освидетельствование и консервация

Освидетельствования CVS - DefInd3 или его составных частей органами инспекции и надзора не требуется.

Хранение CVS - DefInd3 должно проводиться в упаковке предприятия-изготовителя. При этом дополнительных мер по наружной и внутренней консервации изделия не требуется.

Текущий ремонт

Общие указания

Ремонт CVS - DefInd3 должен проводиться специалистами предприятия-изготовителя.

Ремонт входящих в состав CVS - DefInd3 компонентов, не связанный с их полной заменой, должен осуществляться специалистами предприятия-изготовителя.

Учет ремонта изделия должен проводиться предприятием-изготовителем в формуляре.

По проблемам и неисправностям следует обращаться по электронной почте: contact@compvisionsys.com.

Меры безопасности

Любые виды ремонта CVS - DefInd3, связанные с его разборкой, должны выполняться только квалифицированными специалистами предприятия-изготовителя. Попытки потребителя вскрыть корпуса и выполнить ремонт самостоятельно приводят к потере гарантии на изделие и могут привести к возникновению дополнительных неисправностей.

Хранение

Хранение CVS - DefInd3 осуществляется в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

В помещениях для хранения CVS - DefInd3 не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

Транспортирование

CVS - DefInd3 в упаковке предприятия-изготовителя транспортируют в соответствии с ГОСТ 21552 на любое расстояние автомобильным и железнодорожным транспортом (в закрытых транспортных средствах), авиационным транспортом (в обогреваемых герметизированных отсеках самолетов). Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Тара с изделиями на транспортных средствах должна быть закреплена так, чтобы была исключена возможность смещения упаковок и их соударение.

После транспортирования изделия при отрицательных температурах распаковку изделия необходимо проводить в отапливаемых помещениях, предварительно выдержав изделие в транспортной упаковке не менее четырёх часов при нормальных климатических условиях эксплуатации по ГОСТ 21552.

Утилизация

CVS - DefInd3 подлежит утилизации после выработки срока службы, невозможности ремонта или восстановления.

Для предотвращения неконтролируемых выбросов отходов и способствования повторному применению, использованные электронные составные части изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы следует сдавать для утилизации на специализированные предприятия или специальные пункты сбора.

Отправка на утилизацию изделия или его составных частей, признанных непригодными к дальнейшему использованию, осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными в организации, эксплуатировавшей изделие.

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово- дительно- го докум. и дата | Подп. | Дата |
| Изм | изменен- ных | заменен- ных | новых | аннули- рован- ных |  |  |  |  |  |